## Slide 1: AIを用いたドローンの 新たな姿勢制御方法に関する研究
田中・大山研究室
電気電子工学コース
1815015 森本晃平

## Slide 2: 背景
図1 ドローン市場の推移（出所：日経BPクリーンテック研究所）
【ドローン市場の発展】
市場規模

## Slide 3: 背景
配達前後の
重量変化に着目
配達用ドローン
影響：安全性・運動性能の低下
重量などの機体特性変化に影響されないドローンの開発

## Slide 4: ドローンの制御
PID制御
飛行するための指示
人間の操作や
GPS・画像認識
による入力
姿勢を維持しようとする指示
ドローン内部の
フライトコントローラーがPID制御で姿勢を維持しようとする
【PID制御について】
【ドローンの仕組み】
目標値
傾き
時間

## Slide 5: 制御とは
引用：https://ja.wikipedia.org/wiki/PID制御
制御出力
制御対象
目標：０度
操作量
センサー検出
現在の測定値と目標値を使って，素早く
目標値に到達するシステムを設計すること。
ドローン
角度
（加速度センサー）
角度
ずれに
応じて
モーター
を回す。
測定結果
10°
目標値と
測定値を比較。
-10°する！
比較

## Slide 6: PID制御とは
【PI制御とは】
P制御に積分要素を入れた制御方法。
誤差を積分したものに定数をかけて足す。
操作量を決めるためのひとつの手法。
P制御、I制御、D制御を組み合わせたもの。
【PID制御とは】
PI制御に角度の微分を引いたもの。
角速度に定数をかけて引く。
引用：https://ja.wikipedia.org/wiki/PID制御
ゲイン調整による応答の変化
時間
【P制御とは】
比例制御。目標値からのずれに比例した制御を行う。
ずれに定数をかけたものを足す。

## Slide 7: PID制御とは
Output（モーター出力）＝kp×差 + Ki×差の累積値 - Kd×角速度
Kp×差
Ki ×差の累積値
Kd×角速度
+
-
制御対象
目標値
現在の値
Kp,Ki,Kdのゲインを操作することにより制御を行う。
それぞれのゲインが適切でないと制御が不安定になる。
ゲイン調整による応答の変化
引用：https://ja.wikipedia.org/wiki/PID制御

## Slide 8: 現在の問題点
【PID制御のゲインを人間の感覚で行っている】
【機体特性の変化で適切なPIDゲインは変化する】
荷下ろし後
重量の変化
不安定、運動能力低下。
チューニングするひとによって精度にムラが出る
AIを用いて
解決する。

## Slide 9: AIとは
タグ付きの学習用データ
人間の脳が行っている知的な作業をコンピュータで模倣したソフトウェアやシステム。
人間が見分け方を指示。
判別
ニューラルネットワーク
が見分け方を考える。
これは○○リンゴです。
これは○○リンゴです。
判別
【従来】
【ニューラルネットワーク】
青
赤
青
赤
赤
青

## Slide 10: 課題
経験・勘
AIが自己学習を行う
運動性能や安全性の低下
影響を与えない
機体特性の変化
PID値固定
推論を行い
最適な制御を行う
【従来】
【本研究】

## Slide 11: 実験装置

## Slide 12: 使用する環境
ラズベリーパイ 直流電源
加速度センサ モーター モーター用アンプ

## Slide 13: 使用する環境
ラズベリーパイ
直流電源
加速度センサ
モーター
モーター
モーター用アンプ

## Slide 14: 回路図
ブラシレスモーター用アンプ
モーター
ＤＣ１２Ｖ
加速度センサー
ＰＷＭ1
ＰＷＭ2
GND

## Slide 15: PID制御の動画

## Slide 16: 実験データ
Chart: 時間

## Slide 17: 今後
評価、解析方法の確立
自己学習
推論
最適化
・最適なPID値を推論を行うための自己学習
・飛行しながらの推論、最適化
ニューラルネットワークの構築

## Slide 18
ご清聴ありがとうございました。